## Slide 1: ramy

## Slide 2: Budowa i zadania ram

## Slide 3: Zadania ram
zapewnienie odpowiedniej sztywności całej konstrukcji pojazdu
rozmieszczenie przestrzenne zespołów i elementów poszczególnych układów
przenoszenie obciążeń statycznych i dynamicznych, działających na przymocowane do niej zespoły
zabezpieczenie osób i ładunku przed skutkami wypadków i kolizji drogowych

## Slide 4: Zadania ram

## Slide 5: Rodzaje ram
podłużnicowe
płytowe
centralne
kratownicowe
pomocnicze

## Slide 6: Ramy podłużnicowe
Budowa
  podłużnice (belki ze stalowych kształtowników)
  poprzeczki
  ramy pośrednie
Sposoby łączenia
  nitowanie
  spawanie
  skręcanie

## Slide 7: Ramy podłużnicowe
Budowa
  podłużnice (belki ze stalowych kształtowników)
  poprzeczki
  ramy pośrednie
Sposoby łączenia
  nitowanie
  spawanie
  skręcanie

## Slide 8: Ramy podłużnicowe
Dodatkowe elementy
  zderzaki
  osłony
  wkładki wzmacniające
  wsporniki, otwory, półki i ucha
Sposoby mocowania elementów pojazdu
  gumowe podkładki, poduszki, tuleje wibroizolacyjne
  sprężyste elementy zawieszenia (sprężyny śrubowe, elementy gumowe, miechy pneumatyczne, amortyzatory, drążki stabilizatora)

## Slide 9: Ramy podłużnicowe
Dodatkowe elementy
  zderzaki
  osłony
  wkładki wzmacniające
  wsporniki, otwory, półki i ucha
Sposoby mocowania elementów pojazdu
  gumowe podkładki, poduszki, tuleje wibroizolacyjne
  sprężyste elementy zawieszenia (sprężyny śrubowe, elementy gumowe, miechy pneumatyczne, amortyzatory, drążki stabilizatora)

## Slide 10: Ramy krzyżowe

## Slide 11: Ramy podłużnicowe
Zalety
  prosta i tania konstrukcja
Wady
  stosunkowo duża masa
Zastosowanie
  pojazdy dostawcze i ciężarowe

## Slide 12: Ramy płytowe
Budowa
  płyta wytłoczona z blachy, stanowiąca dolną część nadwozia
  sztywność zapewniają przetłoczenia płyty lub przyspawane profile (tzw. rama szczątkowa)

## Slide 13: Ramy płytowe
Budowa
  płyta wytłoczona z blachy, stanowiąca dolną część nadwozia
  sztywność zapewniają przetłoczenia płyty lub przyspawane profile (tzw. rama szczątkowa)
Zastosowanie
  pojazdy dostawcze i autobusy

## Slide 14: Ramy centralne
Budowa
  jeden element o profilu zamkniętym (rurowy, skrzynkowy)
  często stanowi osłonę wału napędowego
  w przedniej części rozwidla się tworząc łoże do mocowania silnika i skrzyni biegów
Zastosowanie
  dawniej w samochodach terenowych

## Slide 15: Ramy centralne
Budowa
  jeden element o profilu zamkniętym (rurowy, skrzynkowy)
  często stanowi osłonę wału napędowego
  w przedniej części rozwidla się tworząc łoże do mocowania silnika i skrzyni biegów
Zastosowanie
  dawniej w samochodach terenowych

## Slide 16: Ramy kratownicowe
Budowa
  przestrzenna konstrukcja z cienkościennych rur lub kształtowników

## Slide 17: Ramy kratownicowe
Budowa
  przestrzenna konstrukcja z cienkościennych rur lub kształtowników
Zalety
  duża sztywność przy niewielkiej masie
Wady
  duża pracochłonność wykonania
Zastosowanie
  autobusy i samochody sportowe

## Slide 18: Ramy pomocnicze
Budowa
  wytłoczki stalowe, zgrzewane ze sobą
Zastosowanie
  umieszczone tylko pod częścią nadwozia
  do mocowania zespołu napędowego, zawieszenia kół i układu kierowniczego

## Slide 19: Ramy pomocnicze
Budowa
  wytłoczki stalowe, zgrzewane ze sobą
Zastosowanie
  umieszczone tylko pod częścią nadwozia
  do mocowania zespołu napędowego, zawieszenia kół i układu kierowniczego

## Slide 20: Zabezpieczenie antykorozyjne
katodowe malowanie zanurzeniowe
cynkowanie
powłoki ochronne na bazie PCW
  dobre własności dźwiękochłonne
powłoki ochronne z masy kauczukowej
  bardzo dobre własności uszczelniające

## Slide 22: Sprawdzanie i naprawa ram

## Slide 23: Kontrola ram
jakość i stan powłok ochronnych
deformacje, odkształcenia i pęknięcia
stan techniczny połączeń (spawy, nity, śruby)
stan techniczny podkładek, poduszek i tulei wibroizolacyjnych
punkty mocowania nadwozia oraz elementów i zespołów

## Slide 24: Naprawa ram
zużyte lub uszkodzone elementy gumowe
  wymienić
luźne połączenia
  śruby dokręcić
  nity wymienić
  uszkodzone otwory rozwiercić i zastosować nity nadwymiarowe
pęknięcia
  spawać elektrycznie w osłonie gazów
miejsca skorodowane
  oczyścić i pokryć farbami i środkami konserwującymi

## Slide 25: Deformacje ram
wygięcia boczne
wygięcia pionowe
skręcenia
przesunięcia diagonalne

## Slide 26: Deformacje ram
wygięcia boczne
wygięcia pionowe
skręcenia
przesunięcia diagonalne

## Slide 27: Stanowisko do naprawy ram
rama nośna
  masywne dwuteowniki zabetonowane w posadzce
urządzenia do prostowania
  zapory blokujące
  prasy pionowe i poziome
  kotwy łańcuchów
  podnośniki

## Slide 28: Stanowisko do naprawy ram
rama nośna
  masywne dwuteowniki zabetonowane w posadzce
urządzenia do prostowania
  zapory blokujące
  prasy pionowe i poziome
  kotwy łańcuchów
  podnośniki

## Slide 29: Prostowanie ram
na zimno
  małe ramy
z podgrzewaniem
  podgrzewacze indukcyjne

## Slide 30: Prostowanie ram
na zimno
  małe ramy
z podgrzewaniem
  podgrzewacze indukcyjne