## Slide 1: Rodzaje motocykli

## Slide 2: Podział
classic
sportowo-turystyczne
sportowe
turystyczne
choppery
typu trike
typu custom
specjalne
czterokołowce
skutery

## Slide 3: Classic
klasyczna sylwetka motocykli z lat 60-70 XX wieku
brak osłon
silnik chłodzony powietrzem

## Slide 6: Sportowo-turystyczne
sportowa sylwetka
do przewozu dwóch osób
możliwość zainstalowania tylnego i bocznych kufrów bagażowych
możliwość zabudowania osłonami i owiewkami
silnik:
  do czterech cylindrów
  pojemność do 1200 cm3

## Slide 7: Sportowo-turystyczne

## Slide 9: Sportowe
enduro
  lekka konstrukcja
  do jazdy w terenie
  bardzo duży skok zawieszenia i prześwit
  wysoko umieszczone błotniki
  rura wydechowa w górnej części motocykla
  opony z bieżnikiem terenowym

## Slide 10: enduro

## Slide 14: Sportowe
cross
  jak enduro
  brak dodatkowego wyposażenia
    (oświetlenia, lusterek)
  niedopuszczone do ruchu na drogach publicznych

## Slide 15: cross

## Slide 17: Sportowe
trial
  obniżony środek masy
  często bez siedzenia
  masa do 70 kg
  silnik dwusuwowy
  wykorzystywane w rajdach obserwowanych i akrobacjach motocyklowych

## Slide 18: trial

## Slide 19: Sportowe
wyścigowe
  aerodynamiczna sylwetka
  duża moc silnika i zdolność do przyspieszania
  maksymalna prędkość ponad 300 km/h
  do wyścigów na torach o twardej nawierzchni
  przystosowane do poruszania się po drogach publicznych

## Slide 20: wyścigowe

## Slide 22: Sportowe
żużlowe
  mały zbiornik paliwa (ok. 2 l)
  brak skrzynki biegów i hamulców
  silnik
    pojemność ok. 500 cm3
    zasilany metanolem
    uruchamiany „na zapych”
  wyłącznie do startów na torach żużlowych lub lodowych

## Slide 23: żużlowe

## Slide 24: Turystyczne
do dalekiej turystyki
dla 2-3 osób
możliwość podłączenia wózka bocznego lub przyczepki bagażowej
silnik dużej mocy
duża ilość schowków i kufrów bagażowych
bogate wyposażenie dodatkowe
  podgrzewane manetki
  nadmuch ciepłego powietrza na nogi
  zestaw audio z głośnikami
  siedzenia z oparciami i podłokietnikami

## Slide 25: Turystyczne

## Slide 27: Choppery
duże wymiary zewnętrzne i dosyć duża masa
produkowane głównie na zamówienie indywidualne
najczęściej jednoosobowe
obniżone siedzenie
szerokie tylne koło
długi widelec przedniego zawieszenia
dużo chromowanych elementów
silnik
  czterosuwowy widlasty pojemność do 1800 cm3

## Slide 28: Choppery

## Slide 30: Motocykle typu trike
trójkołowe
budowane jednostkowo

## Slide 31: Motocykle typu custom
budowane jednostkowo

## Slide 32: specjalne
do bicia rekordów prędkości

## Slide 33: specjalne
do bicia rekordów prędkości
do jazdy po lodzie lub śniegu

## Slide 34: Czterokołowce / quady
budowa motocyklowa
  kierownica
  siedzenie
  silnik
budowa samochodowa
  układ przeniesienia napędu
  inne układy podwozia
cechy
  duża dzielność terenowa
  napęd 4x4

## Slide 37: Skutery
małe gabaryty
silnik małej pojemności
silnik z zespołem napędowym pod siedziskiem
nisko położony środek ciężkości